# Ottomotor-Quatsch

Korrigieren Sie diesen Quatsch (  Vorsicht: nicht alles ist Quatsch!  ==> Manchmal sollten Sie sagen: das ist kein Quatsch!

- Der Ottomotor verwandelt sexuelle Energie in mechanische Energie.

- Das Kraftstoff-Luft-Gemisch wird im Vergaser oder einer Einspritzanlage verdichtet.

- Man braucht eine Zündkerze, um im Zylinder besser sehen zu können.

- Der Kolben ist verbunden mit der Pleuelstange, und die Pleuelstange ist verbunden mit der Kurbelwelle und die Kurbelwelle ist verbunden mit den Achsen, und die Achsen sind verbunden mit den Rädern.

- Ein Zweitaktmotor ist kein Ottomotor.

- 1. Takt (Viertaktmotor): Durch den Unterdruck im Kurbelgehäuse geht der Kolben abwärts, wodurch bei geöffneten Einlassventilen und geschlossenen Auslassventilen ein frisches Kraftstoff-Luft-Gemisch in den Zylinder gesaugt wird.

- 2. Takt (Viertaktmotor): Der Druck des Kraftstoff-Luft-Gemisches steigt auf etwa 10-15 bar, die Temperatur auf ca. 400-500 °C weil der Kolben nach oben geht und das Kraftstoff-Luft-Gemisch verdichtet.

- 3. Takt (Viertaktmotor): Beim Beginn dieses Taktes ist der Druck im Zylinder um 10-15 bar (1 bar = der atmosphärische Druck).  Am Ende ist er etwa 4-7 bar.

- 4. Takt (Viertaktmotor): In diesem Takt wird die Arbeit geleistet.

- Der Zweitaktmotor benutzt nur zwei Ventile pro Zylinder, statt 4.

- Der Zweitaktmotor benutzt keine Zündkerzen.

- Das Kraftstoff-Luft-Gemisch gelangt beim Zweitaktmotor durch den Einlassschlitz direkt in den Zylinder.

- Der Zweitaktmotor ist effizienter als der Viertaktmotor, weil er doppelt so oft Arbeit leistet.

- Damit das Fahrzeug ruhiger läuft, muss man SPAM in das Kurbelgehäuse tun.