# So testet Opel

Testgelände Dudenhofen -- 50 km von Rüsselsheim

erproben/optimieren/Entwicklung/Erfahrung…

5 Strecken:

5 km schnell

Bergstrecke

Komfort-und Geräuschmessstrecke

Marterstrecke

Dauerlauf

Zentrale Schleuderplatte mit einem Durchmesser von 100 Metern

Umweltfreundlich angelegt, und im Wald auch vor Spionen geschützt (

Schnelligkeit, optimale Qualität

Wiederholbare Ergebnisse

Einzelne Komponenten individuell testen

Dauertests unter normalen Bedingungen, und Tests im extremen Grenzbereich.  Simluator ==> Realität

Zusammenarbeit mit Entwicklern in Rüsselsheim

Aus z.B. 200 Varianten durch Simulationen z.B. 10 zum Testen aussuchen.

Wasserbcken -- Ansaugtrakt testen

Schmierseife zum ASR testen; nasse Strecke um auch Traction Control zu testen.

Bremswege und -temperaturen testen

Die Reifen sind heutzutage Geräuschquelle Nummer 1!

Qualmende Reifen bei extrmen Handling-Tests

## Qualität von Dauer--das 2. Hauptziel

Dauererprobung--der Arbeitsalltag der Testfahrer: 350 km pro Tag

50,000 Autokilometer auf Marterstrecvke entsprechen 150.000 normalen Kilometern ==> schneller und umweltfreundlicher

Eine Splittwanne wieder im Programm aufgrund von Erfahrungen in den neuen Bundesländern!

Testfahrer ist ein Routinejob: nicht Waghalsigkeit sondern Präzision und Gespür für Fahrverhalten

Bergstrecke--das alles war P1

P3: das schonungsloseste Programm--Fahrer wechslen sich stündlich ab.  8 Wochen-Programm: mit Raffungsfaktor 75 wird auf 2.000 Kilometern ein ganzes Autoleben simuliert

Hier gibt's auch eine Werkstatt für Reparaturen und erste Analysen

Emissionen messen--hier wird das Auto von einem Roboter gefahren!

Dann der Abgasprüfstand wieder mit Mensch

Auch Tests von Dieselmotoren.

Schilder auf dem Gelände werden zentral Computergesteuert, und in den Autos ist ein Kodierungsmechanismus der nur Fahrten auf die geplanten Strecken erlaubt.

Noch einmal: Testfahrer ist kein romatischer Job.  Eine Ausbildung als Kfz-Mechaniker ist das Minimum.

## Grenzen, Nationen, Kontinente

Vorbereitung auf den Weltmarkt

Reifenschlitzerei in Australien, Achsnebelastung in Island, extreme klimatische Belastungen (Salzwasserduschen für Küstengegenden; tropisches Klima simuliert)

Beste Bedingungen für Klima-Extrem tests in Death Valley

Kälteversuche in Kanada

In Brasilien brutalste Schotterpisten bei heißen Temperaturen und Schwüle

Auch Tests in Südeuropa.