# Windkraftanlagen

- Haben Sie schon einmal eine Windkraftanlage gesehen?  Wenn ja, wo?

- Was finden Sie am schönsten:

  - Horizontalachsen-Windkraftanlage mit drei Rotorblättern

  - Horizontalachsen-Windkraftanlage mit einem Rotorblatt

  - Darrieus-Rotor

  - Savonius-Rotor

  - Kombination aus Darrieus-Rotor und Savonius-Rotor

- Beschreiben Sie, wie eine Windkraftanlage Elektrizität erzeugt.

- Bestimmen Sie, welche der folgenden Maßnahmen zu mehr Leistung führen werden, welche zu weniger Leistung führen, und welche die Leistung nicht beeinflussen:

  - Ich bringe meine Windkraftanlage von meinem Ferienhaus an der Nordsee zurück zu meinem Wohnhaus in Berlin.

  - Ich bringe meine Windkraftanlage von meinem Wohnhaus in Berlin mit in den Urlaub auf die Zugspitze. [Ich habe große Koffer und eine Privatlokomotive]

  - Ich mache die Rotorblätter meiner Windkraftanlage länger.

  - Der Wind bläst schneller.

  - Der Wind bläst extrem schnell (schneller als 25 m/s)

- Meine Windkraftanlage produziert bei einem Wind von 10 m/s 100 kW Leistung.  Wieviel Leistung produziert sie bei einem Wind von 20 m/s?

- Meine Windkraftanlage hat 2 Meter lange Rotorblätter, und erzeugt im Jahr 500 kWh Energie. Wieviel Energie würde sie erzeugen, wenn die Rotorblätter 4 Meter lang wären?

- Nennen Sie Vorteile und Nachteile (so viele Sie können!) von

  - Leeläufern

  - Luvläufern

  - Darrieus-Rotoren

  - Savonius-Rotoren

  - Kombination aus Darrieus-Rotor und Savonius-Rotor

  - Windkraftanlagen allgemein

- Was ist größer: die gesamte Energie der Winde auf der Erde, oder der gesamte Energieverbrauch der Welt?  Könnte man den Energiebedarf der Welt mit Windenergie decken?

- Erklären Sie, warum Windenergie eigentlich von der Sonne kommt.