# Erweiterte Ottomotoradjektive

Finden Sie, wo die erweiterten Adjektive enden, die nach den unterstrichenen Artikeln beginnen, und versuchen Sie dann, sie zu übersetzen!

- Der Ottomotor (benannt nach Nikolaus August Otto, 1832-1891) ist eine Verbrennungskraftmaschine, welche die bei der Verbrennung eines Kraftstoff-Luft-Gemisches frei werdende thermische Energie in mechanische Energie umwandelt.

- Dem flüssigen Kraftstoff wird in einem Vergaser oder einer Einspritzanlage die zu seiner Verbrennung notwendige Luft beigemischt.

- Durch die Ausdehnung des entstehenden Verbrennungsgases wird ein Druck erzeugt, der den Kolben im Zylinder abwärts bewegt und die Kurbelwelle, die das Nutzdrehmoment überträgt, durch eine mit dem Kolben verbundene Pleuelstange in Drehung versetzt.

- Schließlich drückt der sich aufwärts bewegende Kolben das verbrannte Gas aus dem Zylinder und ein frisches Kraftstoff-Luft-Gemisch wird eingebracht.

- Durch den abwärts gehenden Kolben entsteht als Folge der Raumvergrößerung ein Unterdruck im Zylinder, wodurch bei geöffneten Einlassventilen und geschlossenen Auslassventilen ein frisches Kraftstoff-Luft-Gemisch in den Zylinder gesaugt wird.

- Bei geschlossenen Ein- und Auslassventilen drückt der aufwärts gehende Kolben das Kraftstoff-Luft-Gemisch zusammen (Verdichtung).

- Der durch die explosionsartige Ausbreitung der Verbrennungsgase entstehende Druck treibt den Kolben abwärts.

- Frisches Kraftstoff-Luft-Gemisch wird in das Kurbelgehäuse gesaugt und das vom vorhergehenden Takt über den Überströmschlitz in den Zylinder geströmte Gemisch verdichtet.