Finden Sie in diesen Sätzen das Partizip Perfekt, und übersetzen Sie sie!

Die Ausgangssignale der Kamera werden aufbereitet, durch einen Abtastvorgang nacheinander als elektrisches Videosignal übertragen und das Bild auf der Empfangsseite wieder Zeile für Zeile zusammengesetzt (Abb. I b).

Für ein flimmerfreies Bild werden mindestens 25 Bilder/Sekunde übertragen, und zwar im Zeilensprungverfahren.

Von 50 Halbbildern werden zunächst alle ungeraden und anschließend alle geraden Zeilen übertragen

In einer Fernsehanlage werden die Bild- und Tonträgerwellen auf eine gemeinsame Sendeantenne geschaltet.

Die hiervon abgestrahlten Signale werden von einer Empfangsantenne (z. B. Hausantenne) aufgenommen.

Nach Demodulation (Gleichrichtung) werden sie im Empfangsgerät einer Bildröhre zugeführt und auf einem Bildschirm sichtbar gemacht.

Beim Farbfernsehen werden drei Bilder (mit Rot-, Grün- und Blaufiltern) übertragen und von drei Kathodenstrahlen im Gerät wiedergegeben.

Das Helligkeitssignal der Farben Rot, Grün und Blau wird schwarzweißkompatibel übertragen, d. h., Schwarzweißfernsehempfänger können Farbsendungen in Schwarzweiß und Farbfernsehempfänger können Schwarzweißsignale wiedergeben.

Für die Schärfe des Bildes ist im Wesentlichen nur der Helligkeitsanteil maßgebend, während die Farbinformationen mit wesentlich geringerer Schärfe übertragen werden können.

Entsprechend der Augenempfindlichkeitskurve wird in einem Encoder (Codierer) aus den drei Farbauszugssignalen Rot, Grün und Blau ein Helligkeitssignal gebildet.

In einem Widerstandsnetzwerk wird das Helligkeitssignal mit voller Bandbreite gebildet, wobei das Frequenzband nicht durchgehend bedeckt ist, sondern gleichmäßig verteilte Lücken im Abstand der Zeilenfrequenz, in die die Farbinformation eingeschachtelt wird, aufweist.

Ein Farbhilfsträger wird mit den beiden Farbdifferenzsignalen doppelt moduliert und seine Frequenz so gewählt, dass sie ein ungradzahliges Vielfaches der halben Zeilenfrequenz entspricht, wodurch die Lücken genau ausgefüllt werden.

Die drei Systeme NTSC, PAL und SECAM unterscheiden sich in der Art, wie die Farbdifferenzsignale gebildet werden.

Bei neueren Systemen wie HDTV und PALplus werden die Bild- und Tonsignale nicht mehr analog, sondern digital nacheinander übertragen.

Beim Zeilensprungverfahren treten während des vertikalen Rücklaufs des Elektronenstrahls Zeiten ohne Videoinformationen auf. Sie werden heute für verschiedene zusätzliche Dienste wie Videotext, oder Video-Programm-System (VPS; Videorekorder) benutzt.

Die Kathode (negative Elektrode) wird durch einen Heizfaden zum Glühen gebracht und sendet daraufhin Elektronen aus. Diese werden von der Anode (positive Elektrode) angezogen.

Um ein Auseinanderdriften der Elektronen zu verhindern, muss der Strahl fokussiert (gebündelt) werden.

Realisiert wird dies überwiegend durch elektrostatische, seltener auch magnetische Felder, die die Elektronen ablenken (elektronische Linse).

Durch Veränderung dieser Spannung kann die Strahlintensität und damit die Bildpunkthelligkeit genau gesteuert werden.

Die gesamte Strahlen erzeugende Vorrichtung im Bildröhrenhals wird als Elektronenkanone bezeichnet.

Durch Ablenkelektroden wird der Aufprallpunkt des Elektronenstrahls auf dem Bildschirm gesteuert werden.

Um mit dem Elektronenstrahl wieder sichtbares Licht zu erzeugen, braucht man einen Leuchtschirm, in dessen Material die Umwandlung durch atomphysikalische Prozesse ausgelöst wird.

Sie erzeugen drei Elektronenstrahlen mit individuell gesteuerter Stärke, die jedoch gemeinsam fokussiert und abgelenkt werden.

Um die Bautiefe zu verringern, wurde die Flachbildröhre entwickelt, bei der die Kathode in der Größe des Leuchtschirms flach ausgebildet ist.

Der Flüssigkristallbildschirm (LCD-Bildschirm, engl. liquid crystal display) ist vor allem für tragbare Computer und Kleinstfernseher gedacht. Hier wird der Effekt ausgenutzt, dass flüssig-kristalline Substanzen, die sich genau zwischen den Aggregatzuständen flüssig und fest befinden, ihre optischen Eigenschaften ändern, wenn man an sie eine Spannung anlegt.

In LCD-Anzeigen wird eine solche Substanz von zwei parallelen Glasplatten mit einem elektrisch leitenden Raster eingeschlossen, sodass sich jeder Bildpunkt einzeln ansteuern lässt.