# Relativpronomen

### A. Füllen Sie die Lücken ein!

- Es gibt drei konkurrierende Aufnahmesysteme, _____ nicht austauschbar [=interchangeable] sind.

- Ein anderes Speichermedium ist die Bildplatte, bei _____ die Bild- und Toninformation mit einer Laseroptik abgetastet wird.

- Das Magnetband wird an einem rotierenden Kopfrad vorbeigeführt, auf _____ zwei (oder vier) Videoköpfe und zwei Audioköpfe sitzen, von _____ immer nur einer mit dem Band in Kontakt ist.

- Die Tonköpfe, _____ vor den Videoköpfen auf das Band zugreifen, haben einen Azimut von ( 30o.

- Man verwendet für die Umschlingung des Kopfrades Fädelmechanismen, mit _____ das Band aus der Kassette gezogen und um das Kopfrad herumgeführt wird.

- Ein "Dropout" ist eine Fehlstelle im Band, _____ zu einer Informationslücke führt.

- Es gibt auch Videorekorder für das 16:9 Bildformat, _____ den entsprechenden Aufnahmemodus erkennen und die Videosignale für das PAL-Plus Fernsehen aufbereiten.

- Jedem Helligkeitswert wird eine bestimmte Frequenz zugeordnet, _____ dann mit konstanter Amplitude aufgezeichnet wird.

- Die Übertragungstechnik ist ein Teilgebiet der Nachrichtentechnik, _____ sich mit der Übertragung von Informationen unter Ausnutzung der Ausbreitungseigenschaften elektromagnetischer Wellen befasst.

- Fernsehbrücken bestehen aus auf Fernmeldetürmen angebrachten Relaisstationen, _____ in Abständen von ca. 50 km Reichweite aufgestellt sind.

- Um große Entfernungen zu überbrücken benutzt man Nachrichtensatelliten, _____ als Relaisstationen zwischen Sende- und weiterverteilenden Empfangsstationen dienen.

- Koaxialkabel bestehen aus einem zylindrischen Innenleiter, ____ von einem Dielektrikum und einem Außenleiter umgeben ist.

### B. Sagen Sie es mit Relativsätzen

- Fernsehbrücken bestehen aus auf Fernmeldetürmen angebrachten Relaisstationen.

- Der in einer Sendeantenne fließende Hochfrequenzstrom erzeugt im umgebenden Raum ein magnetisches Feld.

- Das so entstandene elektromagnetische Feld erzeugt in einer Empfangsantenne eine hochfrequente Wechselspannung.

- Der Satellitenreceiver verarbeitet das von der Antenne kommende Frequenzpaket.

- Deckt sich die manuell in den Videorekorder einprogrammierte Sendezeit mit der Sendezeit des VPS-Codes, so schaltet sich der Rekorder automatisch ein.